攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市兴泽达再生资源综合利用有限公司综合利用二次资源生产6万吨含钒生铁（含钒合金）项目环境影响报告书的批复

攀枝花市兴泽达再生资源综合利用有限公司：

你公司《6万吨含钒生铁（含钒合金）项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，租用攀枝花市奥磊工贸有限责任公司金江钛渣厂整个场地（1#地块），设置制球、焙烧（占总焙烧量的1/3）、冶炼等工序，生产厂房均利旧，新建1栋废渣堆库；租用攀枝花泓兵钒镍有限责任公司还原焙烧厂房、含设备（2#地块），仅设置制球和焙烧工序（占总焙烧量的2/3），焙烧后的成型球采用汽车转运至1#地块。项目以含钒钢渣、钒渣、含钒尾渣及渣铁为原料，经制球、焙烧、冶炼等工序，年产5000t含钒合金、55000t含钒生铁。该项目总投资6000万元，其中环保投资612万元。

二、四川省国环环境工程咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求，在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目成型工序、水淬渣破碎筛分工序、配料和上料工序、浇筑工序等产生的废气分别经“抽尘罩+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；回转窑设置低氮燃烧装置，焙烧烟气经“多管旋风+布袋+脱硫塔”处理后，通过15m高排气筒排放；矿热炉及出铁（渣）口烟气经“冷却管降温+多管旋风除尘器+袋式除尘器”处理后，通过16m高排气筒排放；料场及进料仓采取厂房密闭、喷水抑尘等措施，减少无组织废气排放；通过厂区道路硬化、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格按照全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗装置，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施，项目区域实行“雨污分流、清污分流”。烟气脱硫废水经再生、沉淀处理后循环使用，不外排；设备冷却水、铸锭机喷淋废水、车辆冲洗废水、原料堆场渗滤水经收集沉淀处理后回用，不外排；初期雨水经收集后用于生产和道路洒水，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。严格落实原料堆场、危废暂存间、水淬池、冲渣循环水池、应急水池、水淬渣沥水区、废渣堆库等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、定期维护，并采取减振、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。规范建设各类危废暂存间，废润滑油、废液压油、废油桶、含油棉纱及手套等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期交具有相应危废处置资质的单位处置；成型、配料、回转窑工段除尘灰经收集后作为原料使用；石膏渣、水淬渣和矿热炉、浇筑工段等产生的除尘灰外售综合利用；废耐火材料、废电极由厂家回收利用；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr 0.15t/a，NH3-N 0.015t/a，SO2 34.344t/a，NOx 53.31t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队、钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年5月11日