攀枝花市生态环境局

关于米易县兴欣农业科技有限公司

米易县兴欣农业水果蔬菜包装箱项目

环境影响报告表的批复

米易县兴欣农业科技有限公司：

你公司《米易县兴欣农业水果蔬菜包装箱项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于米易县撒莲镇湾崃村1社，租用原米易县丙谷预制件厂撒莲分厂场地，以聚丙烯为原料，通过加热融化、挤压成型、冷却等工序，生产果蔬塑料筐和网套。主要建设内容包括：建设10条塑料筐生产线、8条网套生产线设置10台塑胶注射成型机、8台发泡网套机、3台搅拌机、1台塑料粉碎机，配套建设其他公辅工程、环保工程等。项目建成后，年产果蔬网套30万件、果蔬塑料筐（含盖）120万个。项目总投资480万元，其中环保投资50万元。

- 四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。塑料筐生产过程中产生的有机废气经“集气罩+抽气管抽气+1#二级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；网套生产过程中产生的有机废气经“集气罩+抽气管抽气+2#二级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放。物料拆袋、下料、混合及转运粉尘等工序产生的无组织废气，通过封闭厂房、人工降低落差等措施控制。通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目设备间接冷却水循环利用，定期更换的循环水用于厂区绿化。生活污水经化粪池收集处理后用于自有种植基地农灌。严格落实危废暂存间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目原辅料废包装材料经收集后定期出售至废品收购站；不合格塑料筐经粉碎后返回生产工序作为原料使用，不合格网套外售废品收购站。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。废矿物油、废油桶、含油抹布手套和废活性炭等危废暂存于规范的危废暂存间，定期交由资质单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取厂房隔声、选用低噪设备、安装减震垫、水泵采用地埋式安装、定期维护、夜间不生产等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，强化环境风险管理工作，保证在事故状态下能得到及时、有效处理，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，本项目污染物排放量为VOCs 0.91t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年1月29日